## Slide 1: UTHAI
Universal Template for Humanoid Algorithm Interface
Structure design
and
Platform development
ออกแบบโครงสร้างและพัฒนาระบบพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์

## Slide 2: UTHAI Update Progress

## Slide 3
DH Table and URDF

## Slide 4
DH Table and URDF
Simulation
Visualize
Tree Structure
Kinematics
Jacobian
DH Parameter
DH Parameter
URDF
URDF
ใช้พารามิเตอร์เพียง 4 ตัว
ใช้พารามิเตอร์ 6 ตัว
KDL Parse

## Slide 5
Convention ต่างกัน
ทำ Dummy Link ขึ้นมาเพื่อทำให้
แสดงผลได้เหมือนกันสำหรับทั้ง 2 Convention
DH Parameters
URDF

## Slide 6: ได้พัฒนาโปรแกรมสร้าง URDF file จาก DH Parameter
Key | Value
H | 0.055
W | 0.090
A | 0.040
U | 0.300
L | 0.315
K | 0.045
F | 0.058
B | 0.290
S | 0.145
T | 0.320
Parent | Child | Joint |  |  |  | 
base | 0 | F | -pi/2 | -H | W | 0
0 | 1 | R | pi/2 | -A | 0 | -pi/2
1 | 2 | R | pi/2 | 0 | 0 | pi/2
2 | 3 | R | 0 | 0 | U | -pi/2
3 | 4 | R | 0 | 0 | L | 0
4 | 5 | R | 0 | 0 | 0 | pi/2
5 | 6 | R | 0 | 0 | K | -pi/2
6 | 7 | F | -pi/2 | 0 | F | pi/2
Parent | Child | Joint |  |  |  | 
base | 0 | F | -pi/2 | -H | W | 0
0 | 1 | R | pi/2 | -A | 0 | -pi/2
1 | 2 | R | pi/2 | 0 | 0 | pi/2
2 | 3 | R | 0 | 0 | U | -pi/2
3 | 4 | R | 0 | 0 | L | 0
4 | 5 | R | 0 | 0 | 0 | pi/2
5 | 6 | R | 0 | 0 | K | -pi/2
6 | 7 | F | -pi/2 | 0 | F | pi/2
Parent | Child | Joint |  |  |  | 
base | 20 | F | 0 | B | 0 | 0
20 | 21 | F | 0 | 0 | 0 | -pi/2
21 | 22 | R | pi/2 | -S | 0 | pi/2
22 | 23 | F | 0 | 0 | T | 0
Parent | Child | Joint |  |  |  | 
base | 20 | F | 0 | B | 0 | 0
20 | 21 | F | 0 | 0 | 0 | -pi/2
21 | 22 | R | pi/2 | -S | 0 | pi/2
22 | 23 | F | 0 | 0 | T | 0

## Slide 7
ตัวอย่างไฟล์และผลลัพธ์ที่ได้

## Slide 9
Find properties from Solidworks
Mass
Center of mass
Inertia

## Slide 10
Platform Communication

## Slide 12
ROS
on
Odroid and STM32

## Slide 13
วิธีการติดตั้ง ROS และการใช้งานเบื้องต้น

## Slide 14
Build
Controller
Summarization
Calibrate
Test application
Walking robot
Background Research
Physiology
Robot structure
Design and Simulation
Software Diagram
Robot Skeleton
CAD 3D Model
Mechanical build
Workflow
Documents

## Slide 15
1
2
3
4
5
6
29 สิงหาคม 2560
13 ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
26 มกราคม 2561
30 มีนาคม 2560
Gantt chart